Kraków, dnia 17.09.2020r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Konkurs ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji

      - W pomieszczeniach warsztatowych: spawaczy, ślusarzy, elektryków, hydraulików oraz w jednym pomieszczeniu biurowym w budynku Działu Technicznego os. Złotego Wieku 19/20.

      - W pokoju nr 1 w biurze Spółdzielni os.Tysiąclecia 42 w Krakowie.

SPORZĄDZIŁ   :  Radwan Mirosław

Wykaz załączników do warunków zamówienia.

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wzór umowy.

- ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, Kraków os. Tysiąclecia 42

tel.: 12 649 54 44,

e-mail: sekretariat@smmistrzejowice.pl

www.smmistrzejowice.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia będzie przeprowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z §4 pkt. 2 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Ogłoszenie o konkursie ofert jest zamieszczone, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej SM „Mistrzejowice”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie instalacji klimatyzacji:

- W pomieszczeniach warsztatowych: spawaczy, ślusarzy, elektryków, hydraulików oraz w jednym pomieszczeniu biurowym w budynku DT os. Złotego Wieku 19/20.

- W pokoju nr 1 w biurze Spółdzielni os.Tysiąclecia 42 w Krakowie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu prac w ramach zawartej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót

budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach j.w..

Zakres prac:

- kompletny dobór klimatyzacji wraz z dostawą i montażem – jednostek wewnętrznych, jednostek zewnętrznych, zasilanie elektryczne do urządzeń, odprowadzenie skroplin do najbliższego pionu kanalizacji (ew. na zewnątrz budynku).

- wszelkie roboty towarzyszące tj. przekucia, bruzdy, malowanie, przejście przez stropy, ściany, itp.

Sposób prowadzenia robót:

Roboty instalacyjne winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

Instalacja klimatyzacji powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- oszczędności energii

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przed sporządzeniem oferty należy własnym staraniem dokonać wizji lokalnej oraz obmiaru wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania, informacje podane  w specyfikacji są danymi  szacunkowymi należy indywidualnie dokonać obmiaru (brak możliwości zmiany ceny podczas realizacji zadania w przypadku braku ujęcia  jakiejś części lub zakresu praz związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zadania).

UWAGI

- W okresie gwarancji  należy wykonać  przeglądy urządzenia  w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. W ofercie należy określić kwotę za wykonanie przeglądów.

- W okresie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego sprzątania miejsca pracy oraz końcowego sprzątania wraz z myciem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej po zakończeniu robót.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Oferentem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia innym podmiotom (podwykonawcom) wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy

- zapewnienia należytego zabezpieczenia prac w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej,  środowiska i sanitarnej, przepisów bhp

- zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa prac zgodnego z prawem budowlanym

- umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie z wszystkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg prac, a także bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy

- stosowania przy wykonywaniu prac tylko dopuszczonych do stosowania materiałów

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów prac lub ich części w toku realizacji prac - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

- wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonywania prac

- przywrócenia do stanu poprzedniego elementów budynku i jego wyposażenia zniszczonych lub uszkodzonych w związku z prowadzeniem prac

- po zakończeniu prac - uporządkowanie całkowicie i fachowo na swój koszt miejsc, w których prowadzone były prace wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów

- usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy,

- skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedkładania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanych prac

- usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad, w terminie 5 dni od powiadomienia chyba, że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad ustalą termin dłuższy.

- Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem      pomieszczeń i obiektów Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI.

- Zamówienie powinno być wykonane w terminie  do 30.11.2020r.

- Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Minimalny deklarowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

- Zabezpieczenie usunięcia usterek w czasie trwania gwarancji wynosi 5 % wynagrodzenia brutto i będzie każdorazowo potrącane z wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż trzy lata.

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względów, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 i 2 niniejszych warunków zamówienia.

- Posiadają pisemne referencje w zakresie przedmiotu zamówienia za okres minimum trzech lat. Nie dotyczy oferentów, którzy w okresie ostatnich 3 lat wywiązali się z otrzymanego od Spółdzielni zlecenia w danym zakresie robót.

- Pobrali bezpłatnie Warunki Zamówienia ze strony internetowej Spółdzielni

- Ocena spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Oferenta, określonych w Rozdziale VI  warunków zamówienia.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

    - Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do niniejszych warunków zamówienia.).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego, że Wykonawca    nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Kwota polisy musi zapewniać pokrycie wszelkich roszczeń powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm dokumenty dot. pkt. 1, 2, 3, 4, 5 zobowiązani są złożyć wszyscy uczestnicy konsorcjum.

    - Pozostałe dokumenty

- Formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do niniejszych warunków zamówienia).

- Kosztorys ofertowy dla każdego zadania zawierający wycenę poszczególnych robót wg zakresu wyszczególnionego w Rozdziale III.

- Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących
ofertę – upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych.

- Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia.

- Referencje i inne warunki w miarę potrzeby w zakresie przedmiotu zamówienia 
za okres minimum trzech lat. Nie dotyczy oferentów, którzy w okresie ostatnich 3 lat wywiązali się 
z otrzymanego od Spółdzielni zlecenia w danym zakresie robót.

Uwagi:

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów może spowodować odrzucenie oferty 
bez jej rozpatrywania.

- Oferta może zawierać inne dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy.

- Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania skutkuje odrzuceniem oferty. Jeśli Zamawiający poweźmie informację o nieprawdziwości dokumentów złożonych przez Oferenta, którego oferta została wybrana po rozstrzygnięciu konkursu ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z tym Oferentem i obciążenie Oferenta ewentualnymi kosztami i stratami powstałymi z tego powodu.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Oferent przekazuje:

- pisemnie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 
31-610 Kraków, pok. 8 (sekretariat),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smmistrzejowice.pl.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami w sprawach technicznych dotyczącymi przedmiotu konkursu ofert:

- Mirosław Radwan telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 -  w godzinach pracy Spółdzielni.

- Konrad Kwiatkowski   tel: 12 640 99 58,  506 785 136     j.w.

- Oferent może zapoznać się z dokumentacją projektową i szczegółowymi warunkami konkursu ofert w Dziale Technicznym os.Złotego Wieku 19/20 pokój nr 5 w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę Oferent pozostanie nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, lub odręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Formularz ofertowy musi być podpisany imiennie przez Oferenta, tj. przez osoby, które 
są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

- Dokumenty, które nie są sporządzane przez Oferenta mogą być przedstawione w formie oryginału 
lub kopii opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisanej przez osobę/y uprawnione do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

- Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę na dany zakres robót. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.

- W przypadku, gdy w składanej ofercie będą znajdowały się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te nie zostaną udostępnione innym uczestnikom postępowania, jeżeli zostanie to zastrzeżone przez Oferenta.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smmistrzejowice.pl.

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Konkurs ofert: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach: os. Złotego Wieku 19/20 oraz os. Tysiąclecia 42/1.”

lub

- za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków. Ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: dokładną nazwę i adres Oferenta oraz dane kontaktowe (nr telefonu, nr faksu, e-mail, itp.), napis określający przedmiot konkursu ofert:

„Konkurs ofert: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach: os. Złotego Wieku 19/20 oraz os. Tysiąclecia 42/1.”

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane, jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć  do dnia 08.10.2020r.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Cena powinna być wyrażona w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.

W ofercie należy podać (według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia) cenę brutto w PLN.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę SM „Mistrzejowice” lub innym zleceniodawcom nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

  - wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI niniejszych warunków zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają istotne błędy lub złożone dokumenty poświadczają nieprawdę;

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- W treści oferty Zamawiający może poprawić:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
ust. 4 pkt

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

Przez rażąco niską cenę rozumie się wartość niższą o 30% od cen średnio rynkowych na przedmiotowy zakres robót;

- została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 4;

- Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego.

- ZASADY SZCZEGÓŁOWE.

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie stosował następujące kryteria:

- Wiarygodność Oferenta na podstawie dostarczonych zaświadczeń, referencji, zakresu i rodzaju wykonanych robót, zatrudnionej kadry, posiadanych autoryzacji, okresu funkcjonowania firmy, itp.

- Klasa oferowanych podstawowych materiałów w kontekście średnich cen rynkowych,

- Oferowana cena robocizny kosztorysowej w kontekście średnich cen rynkowych oraz poziom nośników kosztorysowych dla robót podstawowych i dodatkowych,

- Oferowana cena za całość przedmiotu zamówienia,

- Okres i warunki gwarancji,

- Termin wykonania zamówienia.

- Postulowane warunki płatności – minimum 21 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu bezusterkowego odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia zakresu zamówienia, ograniczenia zakresu robót lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Zamawiający wskaże wybranemu Oferentowi termin i miejsce podpisania umowy.

- Spółdzielni przysługuje prawo żądania pisemnego udokumentowania tytułu prawnego do oferowania usługi lub towaru będącego przedmiotem składania oferty.

- Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w warunkach zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria będzie ofertą najkorzystniejszą.

- Przed upływem terminu składania ofert, każdy Oferent ma prawo uzupełnić lub zmienić treść własnych dokumentów konkursowych lub wycofać ofertę bez podania przyczyny swojej decyzji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dokonaniem wyboru Wykonawcy przeprowadzenie z oferentami dodatkowych rozmów w zakresie warunków ofertowych i ostatecznej ceny.

- WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Warunki umowy przedstawione są w projekcie umowy (załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia) stanowiącym integralną część niniejszych Warunków Zamówienia.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do umowy z wybranym w drodze konkursu ofert Wykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- ZAWARCIE UMOWY.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE.

- Niniejszy konkurs ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie.

- Przedmiotowy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

pieczęć firmowa                                                                      ………………….., dnia     ……….…………

FORMULARZ OFERTOWY

Konkurs ofert na wykonanie: instalacji klimatyzacji  w pomieszczeniach warsztatowych w budynku Działu Technicznego os. Złotego Wieku 19/20 oraz w pokoju nr 1 w biurze Spółdzielni os.Tysiąclecia 42 w Krakowie.

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

- Wykonawca.

- Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………….…………………..

- Adres: ………………………………………………………………………………………………….……………………..

………………………………………………………………………………………….…………………………………..

- Numer telefonu: …………………………………………………………………………….……………………………..….

- Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………....

- Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………....

- Numer identyfikacyjny NIP: ………………………………………………………………………………………………....

- Numer REGON: .......................................................................................................................................................................

- Osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji i kontaktu telefonicznego

…….……………………………………………………...………telefon…………………………………..…………

- Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

Brutto: ………………….…..…………….……. zł, w tym podatek VAT w kwocie: …………………………….…….........

słownie: …………….…..……………………………………………………………..……………………………..………...

w tym:

warsztat spawaczy:                                    ……………………. zł brutto

warsztat ślusarzy:                                       …………………… zł brutto

warsztat elektryków:                                   …………………… zł brutto

warsztat hydraulików:                                 ………………….. zł brutto

pokój biurowy ZW 19/20:                           ………………….. zł brutto

pokój biurowy os.Tysiąclecia 42/1:             ………………….. zł brutto

koszt przeglądów i serwisu:                        …………………… zł brutto

Nośniki kosztorysowe do robót dodatkowych:

- Roboczogodzina 	               - .............

- koszty ogólne		- .............

- koszty zakupu		- .............

- zysk			              - .............

- Czas realizacji zamówienia: ......................................................

- Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną objęte ………….. miesięczną gwarancją.

- Termin płatności faktur wynosi ……..… dni.

……………………………..

(podpis i pieczęć Oferenta)

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

### pieczęć firmowa

………………….., dnia……….…………

### Oświadczenie Wykonawcy

Imię ……………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………

Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………………..

Organ wydający …………………………………………………………………………………………….

PESEL ………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres firmy: ………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym, oświadczam, co następuje:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

- w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości,

- nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, osób prawnych:

- żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwa popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dotyczy podmiotów zbiorowych:

- sąd nie orzekł wobec firmy zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Warunkach Zamówienia.

- Zapoznałem się z warunkami konkursu ofert i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

- Zapoznałem się z dokumentacją techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Dokonałem wizji lokalnej i wykonałem stosowne obmiary niezbędne do przygotowania oferty.

- Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jej postanowienia (załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia).

- Zapoznałem się z Regulaminem udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie i akceptuje w całości jego postanowienia.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję się do:

- zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

……………………………………

(podpis i pieczęć Oferenta)