Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia

Opis nieruchomości os. Tysiąclecia 30

Dane o zabudowie działki:

Budynek w zabudowie osiedlowej wchodzący w skład osiedla Tysiąclecia .

Znajdujący się w  obrębie ulic Srebrnych Orłów –Wiślicka –Miśnieńska. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z pełną infrastrukturą techniczną . Działka urządzona w elementy małej architektury , chodniki, zieleń niską i wysoką.

Dane techniczne budynku:

główna funkcja budynku 	- mieszkalna

rodzaj zabudowy		- budynek wolnostojący , podpiwniczony

ilość kondygnacji		- 5

ilość klatek			- 5

rok budowy			- 1970

kubatura			- 13228,0 m3

pow.zabudowy		- 753,8 m2

liczba  lokali  mieszkalnych   - 50

liczba  lokali  użytkowych     - 1

konstrukcja 			- fundamenty  żelbetowe

- ściany  wewnętrzne – poprzeczne i szczytowe z elementów

wielkoblokowych

- ściany osłonowe zewnętrzne wypełniające z dużych bloków

komórkowych PGS odmiany 0,7

- stropy  z płyt okrągłootworowych o grubości 24 cm

- stropodach  wentylowany

- schody  żelbetowe

- ściany  działowe  w  piwnicach  z cegły  pełnej  i dziurawki

w mieszkaniach z elementów płyty ściennej

wykończenie 			- tynki wewnętrzne wapienne

- tynki zewnętrzne kat.III wapienne na wewnętrznych

płaszczyznach o  grubości 15 mm

- podłogi i posadzki PCV ,lastriko, wylewka cementowa

- stolarka okienna i drzwiowa typowa

- obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe, okapy loggii

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne: poziome i pionowe

instalacja			- centralnego ogrzewania

- kanalizacyjna

- wodociągowa

- gazowa

- energetyczna

- AZART

- teletechniczna

Opis nieruchomości os. Tysiąclecia 31

Dane o zabudowie działki:

Budynek w zabudowie osiedlowej wchodzący w skład osiedla Tysiąclecia .

Znajdujący się w  obrębie ulic Srebrnych Orłów –Wiślicka –Miśnieńska. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z pełną infrastrukturą techniczną . Działka urządzona w elementy małej architektury , chodniki, zieleń niską i wysoką.

Dane techniczne budynku:

główna funkcja budynku 	- mieszkalna

rodzaj zabudowy		- budynek wolnostojący , podpiwniczony

ilość kondygnacji		- 5

ilość klatek			- 5

rok budowy			- 1970

kubatura			- 13228,0 m3

pow.zabudowy		- 753,8 m2

liczba  lokali  mieszkalnych   - 50

liczba  lokali  użytkowych     - 1

konstrukcja 			- fundamenty  żelbetowe

- ściany  wewnętrzne – poprzeczne i szczytowe z elementów

wielkoblokowych

- ściany osłonowe zewnętrzne wypełniające z dużych bloków

komórkowych PGS odmiany 0,7

- stropy  z płyt okrągłootworowych o grubości 24 cm

- stropodach  wentylowany

- schody  żelbetowe

- ściany  działowe  w  piwnicach  z cegły  pełnej  i dziurawki

w mieszkaniach z elementów płyty ściennej

wykończenie 			- tynki wewnętrzne wapienne

- tynki zewnętrzne kat.III wapienne na wewnętrznych

płaszczyznach o  grubości 15 mm

- podłogi i posadzki PCV ,lastriko, wylewka cementowa

- stolarka okienna i drzwiowa typowa

- obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe, okapy loggii

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne: poziome i pionowe

instalacja			- centralnego ogrzewania

- kanalizacyjna

- wodociągowa

- gazowa

- energetyczna

- AZART

- teletechniczna

Opis nieruchomości os. Tysiąclecia 36

Dane o zabudowie działki:

Budynek w zabudowie osiedlowej wchodzący w skład osiedla Tysiąclecia .

Znajdujący się w  obrębie ulic Srebrnych Orłów –Wiślicka –Miśnieńska. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z pełną infrastrukturą techniczną . Działka urządzona w elementy małej architektury , chodniki, zieleń niską i wysoką.

Dane techniczne budynku:

główna funkcja budynku 	- mieszkalna

rodzaj zabudowy		- budynek wolnostojący , podpiwniczony

ilość kondygnacji		- 5

ilość klatek			- 5

rok budowy			- 1970

kubatura			- 13228,0 m3

pow.zabudowy		- 753,8 m2

liczba  lokali  mieszkalnych   - 50

liczba  lokali  użytkowych     - 1

konstrukcja 			- fundamenty  żelbetowe

- ściany  wewnętrzne – poprzeczne i szczytowe z elementów

wielkoblokowych

- ściany osłonowe zewnętrzne wypełniające z dużych bloków

komórkowych PGS odmiany 0,7

- stropy  z płyt okrągłootworowych o grubości 24 cm

- stropodach  wentylowany

- schody  żelbetowe

- ściany  działowe  w  piwnicach  z cegły  pełnej  i dziurawki

w mieszkaniach z elementów płyty ściennej

wykończenie 			- tynki wewnętrzne wapienne

- tynki zewnętrzne kat.III wapienne na wewnętrznych

płaszczyznach o  grubości 15 mm

- podłogi i posadzki PCV ,lastriko, wylewka cementowa

- stolarka okienna i drzwiowa typowa

- obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe, okapy loggii

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne: poziome i pionowe

instalacja			- centralnego ogrzewania

- kanalizacyjna

- wodociągowa

- gazowa

- energetyczna

- AZART

- teletechniczna