| Załącznik nr ……… Zakres prac - remont chodnika przed budynkiem os. Tysiąclecia 45 |  |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa robót | j.m. | ilość | c.j. netto | wartość netto | wartość netto | wartość brutto |
| 1. | Chodnik |  |  |  |  | zakres pkt.1 | zakres pkt.1 |
| 1.1 | Demontaż obrzeży chodnikowych | m | 52,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Demontaż płyt chodnikowych | m2 | 40,30 |  |  |  |  |
| 1.3 | Usunięcie podbudowy | m2 | 40,30 |  |  |  |  |
| 1.4 | Montaż obrzeży chodnikowych | m | 53,80 |  |  |  |  |
| 1.5 | Podbudowa pod chodnik gr. 15 cm | m2 | 41,60 |  |  |  |  |
| 1.6 | Montaż kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce - chodnik szerokości 1,5÷1,55m mierzony między obrzeżezami | m2 | 40,30 |  |  |  |  |
| 1.7 | wykonanie połaczenia chodnika z istniejącymi schodami |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Przywrócenie terenu zielonego i posianie trawy | m2 | 26,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Wywóz gruzu, ziemi i odpadów | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chodnik zlokalizowany jest na działkach nr 14/10 i 14/15 obręb NH-2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przedmiar robót bezpośrednio na budowie. |  |  |  |
| 3. | Typ kostki brukowej Behaton lub Holland - kolor szary. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. |
| 5. | Utylizacja gruzu ziemi i odpadów leży po stronie Wykonawcy. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wykonawca zobowiązanych jest utrzymywać porządek w trakcie prowadzonych prac. |  |  |  |
| 7. | Wykonawca zobowiązanych jest uporządkować teren budowy i terenu przyległy po zakończeniu robót. |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązanych jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowany materiał. |  |  |